«УНО»

Линия «Comfort»

Комплектация:

| Обозначение | Расшифровка | Габариты (ШхВхГ), мм | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 3M | Тахта с механизмом трансформации «Тик-так» | 2350*940/790 *1090 с/м 2080*1450 Высота сидения 500 мм Глубина сидения 600мм Высота боковины 750/790 мм |  |
| 12 | Кресло | 890*890/790 *990 Высота сидения 500мм Глубина 600мм Высота боковины 720мм |  |

*Габаритные размеры в упаковке, а также масса изделия представлены в Приложении № 2

Конструкция:

Каркас – используются брусковые заготовки из цельной древесины бука, березы и сосны, а так же древесные плиты.

Мягкие элементы:

Сиденье и спинка – пружинный блок типа «боннель» на эластичном основании на пружине типа «змейка».

Приспинные подушки – эластичный ППУ.

Декоративные подушки – наполнитель «Софт Плюс».

Боковина – эластичный ППУ.

Механизм трансформации Механизм трансформации типа «Тик-так» с дополнительными раскрывающимися ножками.

Механизм «Тик-Так» предназначен для ежедневного использования, к тому же он прочен и прост в эксплуатации. Для того чтобы разложить тахту необходимо сначала снять подушки спинки. Взявшись за низ передней панели дивана, легким движением вверх и вперед выдвигаем сиденье на себя, затем аккуратно опускаем механизм на пол. На освободившееся место опускаем спинку. Преимущество данного механизма: под сиденьем находится вместительная емкость для белья.

Особенности изделия:

- Боковины дивана 3М съемные (на болтах).

- Наличие в диване 3М задней стенки, защищающей от контакта со стеной.

- Наличие канта на сидении, боковинах и приспинных подушках

- Наличие в диване 3М короба для постельных принадлежностей (под сидением).

- Опоры и декоративный пояс: массив древесины (бук), (высота опор 16 см, пояс 5 см). КРАШЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМБИНИРОВАННОЕ. ОПОРЫ- крашение №1, НИЖНИЙ ПОЯС – крашение №2.

| Модель | Слоновая кость | Венге (Е-50 В) 003 | Орех светлый Е-50 А | Вишня светлый Р-37 А | Вишня темный Р-37 В | Дуб рустикаль с патиной Р-43 006 | Античная бронза Р-46 007 | Черешня 010 | Платина 013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

- Съемные подушка спинки имеют «захват», благодаря которому подушки закреплены на спинке и не смещаются друг относительно друга.

- В комплект кресла 12 входит 1 приспинная подушка. В комплект дивана 3М входит 2 приспинные подушки, 2 декоративные подушки 48*48см и 2 декоративные подушки 54*54см.

- Кресло комбинируется в 1 ткани. Диван 3М комбинируется в 3 тканях.

# Text boxes

Крашение № 1

Опоры (например,  Е-50А)

Крашение № 2

Нижний пояс (например,  венге)

Обивка № 1. Диван полностью, приспинные подушки, кант на сидении и боковине. Ткани без подбора рисунка.

Обивка № 2. 2 Декоративные подушки 54*54см и кант на декоративных подушках, выполненных из ОБИВКИ №3. Только однотонная ткань!!!

Обивка № 3. 2 Декоративные подушки 48*48 см. Ограничения по ткани нет