## «ВЕСТЕРН»

Комплектация:

| Обозначение | Расшифровка | Габариты (ШхВхГ), мм |
| --- | --- | --- |
| 8L20M5AR | Диван угловой | 3420 x 800/1040мм (c подголовником) x 2400/1880 Высота сидения 440мм, Глубина сидения 570/670мм, Высота боковины 520/630мм. сп. м. 1360х2580 |
| 2ML5AR | Диван угловой | 2660 х800/1040 (c поднятыми подголовником) х2400 Высота сидения 440мм, Глубина сидения 570/670мм, Высота боковины 520/630мм. сп.м. 1940х1360 |
| 2ML8MR | Диван угловой | 2680х 800/1040мм (c подголовником) x1880 Высота сидения 440мм, Глубина сидения 570/670мм, Высота боковины 520/630мм. сп.м. 1940 х 1360 |
| 2ML.92.4AR | Диван угловой | 2830×800/1040 мм (c подголовником) ×2400 Высота сидения 440мм, Глубина сидения 570/670мм, Высота боковины 520/630мм. сп.м. 1940 х 1360 |

*Габаритные размеры в упаковке, а также масса изделия представлены в Приложении № 2

Конструкция:

Каркас – используются брусковые заготовки из цельной древесины бука, березы и сосны, а также древесные плиты.

Мягкие элементы:

Наполнитель сидения, подлокотников и подголовников: эластичный ППУ.

Наполнитель спинки: СОФТ +.

Механизм трансформации Дельфин

Механизм трансформации типа «Дельфин» - состоит из дополнительного мягкого элемента и выкатной тележки, связанных между собой рычажным механизмом подъема. Преимущества: прочный и надежный механизм; создается ровное и просторное спальное место.

Особенности изделия:

- Опоры: полимерные хромированные (высота опор 4,5 см.).

- Наличие пиковки втяжками на сидении и спинки.

- Наличие механизма типа «Трещотка» в подлокотнике модуля 8R/L и 2ML/R и в подголовниках.

- В комплект 8L20М5AR входят 3 декоративные подушки, в комплект 2ML8MR входят 2 декоративные подушки.

- Наличие короба для мелких предметов в модуле 5AR/L.

- Наличие короба для постельных принадлежностей в модуле 8MR/L.

- Комбинируется в 1 материале.